应用领域

适用于石油开采、炼油、化工、军工等危险环境及海洋石油平台、油轮等危险场所作普通照明和工作照明；

适用于爆炸性气体环境的1区、2区场所，适用于ⅡA、ⅡB、ⅡC类爆炸性气体环境；

适用于可燃性粉尘环境21区、22区场所；

适用于T1-T6温度组别。

主要功能及特点

• 铝合金壳体；

• PC透镜，专业光学设计；

• 钢化玻璃透明灯罩，抗4g高能量冲击，抗冷热剧变；

• 隔爆结构设计，防爆性能更可靠；

• 专业的防腐蚀、防震动、防水防尘设计，可用于室外恶劣环境；

• 大功率LED光源，使用寿命长(50,000h)，节能环保；

• 恒流源设计，工作稳定可靠。

主要技术参数

| 执行标准 | GB3836.1-2010、GB3836.2-2010、GB12476.1-2013、GB12476.5-2013、 IEC 60079-0：2011, IEC 60079-1：2007、 IEC 60079-31：2008、EN 60079-0：2009、EN 60079-1：2007、EN 60079-31：2009 |
| --- | --- |
| 防爆标志 | Ex d ⅡC T6 Gb/ Ex tb ⅢC T85℃ Db IP66/Ex tD A21 IP66 T85°C |
| 认证编号 | GYB14.1826X | IECEx CQM 15.0002X | TÜV 15 ATEX 7675 X |
| 颁证机构 | NEPSI | CQM | TÜV Rheinland (0035) |
| 光源类型 | LED | 功率 | 20W/30W/45W/55W |
| 工作电压 | AC 110-240V (50-60Hz) |
| 防腐等级 | C4/WF2 |
| 引入装置 接线端子 | M25*1.5/NPT 3/4”引入接头，适合ø10 ~ ø14mm²电缆 ≤2.5mm²导线可靠连接 |
| 安装方式 | 支架安装（A）、吸顶式（X）、吊杆式（G）、壁式30°（B）、壁式90°（D）、护栏式（H）、法兰式（F） |
| 发光角度 | 260°/180°/120° | 色温 | 2700K/6000K |
| 工作温度 | 20W、30W、45W: -40℃~+60℃55W: -40℃~+55℃ | 防护等级 | IP66 |
| 工作湿度 | 10%~95% | 参考重量 | 8Kg |

型号规格定义

LP 2           L

照明灯

支架安装(A)、吸顶式（X）

安装方式  吊杆式（G）、壁式30°（B）、壁式90°（D）

护栏式（H）、法兰式(F)

光源功率 : 3 (20W)/4 (30W)/5 (45W)/6 (55W)

设备分类

产品序号

防爆灯类

设备分类规则

|  | 爆炸型气体环境 | 爆炸性粉尘环境 | 防爆标志 | 适用区域 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | ⅡC |  | ExdⅡBT6 Gb | 1区、2区 |
| 1 |  | ⅢC | Ex tD A21 IP66 T85°C | 21区、22区 |

例：LP205AL 防爆灯（照明灯），ⅡC爆炸型气体环境灯具，功率45W,支架安装方式， 防爆标志：           Ex d ⅡC T6 Gb，使用区域1区、2区。

外形尺寸图（单位：mm）

产品应用图

安装方式及尺寸

吸顶式（X）

吊杆式（G）

支架安装(A)

护栏式60°（H）

壁式90°（D）

法兰式（F）

订购须知

- 按照产品型号说明选择需要的功率及设备分类，并注明防爆标志

例：需45W防爆照明灯，吸顶式安装，ⅢC类设备（或适用于21区爆炸性粉尘环境），则产品型号为：LP215XL， 防爆标志：Ex tD A21 IP66 T85°C

- 产品出厂时不配引出线，需按说明书要求的规格购买

- 安装附件的配置参照右图，默认出厂不带配件

注意事项

•大功率灯具，表面温度高，不能被包覆，被照物体表面最短距离不少于3米，以免发生灼伤或火灾。

•产品采用PC材质部件（如灯罩、壳体），不能与工业酒精、香蕉水、异丙醇、四氯化碳、环已酮等有机溶剂直接或间接接触，否则会被腐蚀开裂。

| 序号 | 名称 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 1 | LP2型防爆灯 |  |
| 2 | 支架转接板 |  |
| 3 | 安装支架 |  |
| 4 | 防爆活接头G¾〞（外）/M25*1.5（外） |  |
| 5 | 防爆活接头G¾〞（内）/M25*1.5（外） |  |
| 6 | 防爆接线盒G¾〞（外）/G¾〞 |  |
| 7 | 直杆G¾〞 | 300mm |
| 8 | 90°弯杆G¾〞 | 400mm |
| 9 | CC型索具螺旋扣 |  |
| 10 | 链条 | 450mm |
| 11 | 膨胀螺钉 |  |
| 12 | 30°弯杆G¾〞 | 300mm |
| 13 | 护栏杆G1¼〞 |  |
| 14 | U型管夹 | 用户自备 |
| 15 | 防爆接线盒G¾〞（外）/G¾〞 |  |
| 16 | 法兰杆G1¼〞 | 用户自备 |